## Slide 1
การอบรมสัมมนาถ่ายทอดวิธีการใช้งาน
ระบบบริหารงานบำรุงทาง (TPMS)
โครงการปรับปรุงโปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง (TPMS)
สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
04 กันยายน 2560

## Slide 2
หัวข้อการนำเสนอ
1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. ภาพรวมระบบ TPMS
3. เกณฑ์การซ่อมบำรุง
4. การปรับปรุงระบบ TPMS
5. การใช้งานระบบ TPMS

## Slide 3
ภารกิจของกรมทางหลวง
ดำเนินการก่อสร้าง ควบคุม บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวง
ระยะทางที่อยู่ในความดูแลกว่า 6 หมื่นกิโลเมตร
ความเป็นมาของโครงการ
การดำเนินงานในปัจจุบัน
TPMS
แบบจำลองทำนายการเสื่อมสภาพ
แบบจำลองผลกระทบจากมาตรฐานการซ่อม
แบบจำลองผลกระทบต่อผู้ใช้ทาง
HDM-4
หลักเกณฑ์การเลือกวิธีการซ่อมบำรุง
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์
งบประมาณในการซ่อมบำรุง
ดัชนีความขรุขระสากลที่เปลี่ยนแปลง
วิธีการซ่อมบำรุง
ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์

## Slide 4
ความเป็นมาของโครงการ
กรมทางหลวงมีสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบกว่า 60,000 กิโลเมตร
พ.ศ.2530
กรมทางหลวงเริ่มใช้ระบบบริหารงานบำรุงทาง
พัฒนาโปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง TPMS (2009)
พ.ศ.2552
พ.ศ.2560
พัฒนาโปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง ปรับปรุงให้ง่ายต่อการใช้งาน
และอัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
HDM-4

## Slide 5
ประโยชน์ของ TPMS
ช่วยในการวิเคราะห์ หาแผนการซ่อมบำรุงรักษาทางที่เหมาะสมต่อสภาพความเสียหายและลักษณะการใช้งานสายทาง
ช่วยคำนวณงบประมาณที่ใช้ในแผนการซ่อมบำรุง
ช่วยวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาทางทั้งระยะสั้น และระยะยาว
สามารถคำนวณความต้องการงบประมาณ
ตามนโยบายของกรมทางหลวง
1
2
3
4

## Slide 6
ภาพรวมระบบ
การเก็บข้อมูลสำรวจภาคสนาม
ประเมินสภาพความเสียหายของสายทาง
ประวัติการซ่อมบำรุง
- ข้อมูลบัญชีสายทาง
กรมทางหลวง
- ข้อมูลสายทาง
Roadnet
ข้อมูลสายทาง
เงื่อนไขการซ่อมบำรุง
ราคาต่อหน่วย
กระบวนการจัดรูปแบบข้อมูลนำเข้า
โปรแกรมการวิเคราะห์แผนการซ่อม
สรุปผลการวิเคราะห์และงบประมาณ
แผนการซ่อมบำรุง
ระบบบริหารงานทาง TPMS

## Slide 7
แบบจำลองต่างๆ ภายในโปรแกรม TPMS
แบบจำลองการเสื่อม
สภาพทาง
แบบจำลองผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายผู้ใช้ทาง
แบบจำลองผลกระทบภายหลังการซ่อมบำรุง
ภาพรวมระบบ
เพื่อให้สามารถพยากรณ์การเสื่อมสภาพของทางหลวงได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต แบบจำลองของ HDM-4 พัฒนาโดย World Bank โดยมีการการปรับแก้แบบจำลองให้สอดคล้องกับการเสื่อมสภาพของสายทางของ กรมทางหลวง | แบบจำลองผลกระทบจากมาตรฐานการซ่อมซึ่งได้จากการศึกษาถึงสภาพสายทางแอสฟัลต์หลังการซ่อมบำรุง วิธีการซ่อมบำรุงต่างกันจะส่งผลให้สภาพสายทางหลังการซ่อมมีความแตกต่างกัน ผลกระทบหลักที่เกิดขึ้นหลังจากการซ่อมด้วยวิธีต่างๆ คือการปรับค่าดัชนีความขรุขระสากลของผิวทาง (IRI) | การคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่กระทบต่อผู้ใช้ทางเพื่อวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้จากการซ่อมบำรุง ซึ่งในการพัฒนาแบบจำลองได้อ้างอิงแบบจำลอง HDM-4 การคำนวณค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ทางแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับยานพาหนะและมูลค่าเวลาในการเดินทาง

## Slide 8
Kgp
YE4
IRIa AGE3 SNC
Kgm m
ศึกษาเพิ่มเติมและปรับแก้ค่าให้มีความเหมาะสมกับข้อมูลในปัจจุบัน ก่อนนำไปใช้วิเคราะห์
ได้จากการรวบรวมข้อมูลบัญชีสายทางและข้อมูลการสำรวจภาคสนาม
ค่าปรับแก้สภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ โดยเลือกค่าแนะนำจาก HDM-4 (kgm=1, m=0.0025)
แบบจำลองต่างๆ ภายในโปรแกรม TPMS
แบบจำลองการเสื่อม
สภาพทาง
แบบจำลองผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายผู้ใช้ทาง
แบบจำลองผลกระทบภายหลังการซ่อมบำรุง
ภาพรวมระบบ
ตัวแปรที่มีผลกระทบต่อแบบจำลองการเสื่อมสภาพทาง

## Slide 9
จำลองต่างๆ ภายในโปรแกรม TPMS
แบบจำลองการเสื่อม
สภาพทาง
แบบจำลองผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายผู้ใช้ทาง
แบบจำลองผลกระทบภายหลังการซ่อมบำรุง
ภาพรวมระบบ
การซ่อมด้วยวิธีฉาบผิวทาง
การซ่อมด้วยวิธีเสริมผิวทาง
การซ่อมด้วยวิธีบูรณะผิวทาง

## Slide 10
จำลองต่างๆ ภายในโปรแกรม TPMS
แบบจำลองการเสื่อม
สภาพทาง
แบบจำลองผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายผู้ใช้ทาง
แบบจำลองผลกระทบภายหลังการซ่อมบำรุง
RIa = RIb – MAX{0, MIN[A0*(RIb – 2.85), 0.06 * Hsl ]} RIa = IRI หลังการฉาบผิว (m/km) RIb = IRI ก่อนการฉาบผิว (m/km) Hsl = ความหนาของการฉาบผิว l (mm) A0 = ค่าสัมประสิทธิ์ปรับแก้
Chart: 
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10
dIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
ภาพรวมระบบ
จากผลการทดสอบ พบว่าค่า IRI ก่อนการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมในการเลือกวิธีซ่อมบำรุงแบบฉาบผิว
อยู่ที่ 2.5 – 3.5 (ม./กม.)

## Slide 11
จำลองต่างๆ ภายในโปรแกรม TPMS
แบบจำลองการเสื่อม
สภาพทาง
แบบจำลองผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายผู้ใช้ทาง
แบบจำลองผลกระทบภายหลังการซ่อมบำรุง
ΔRIa = max{ 0 , a0[min(a1,RIbw)–a2]+a3max[0,(RIbw –a1)] } RIaw = RIbw – ΔRIa
a0 = 0.9 (default) a1 = max{4.0 , 2.1exp[0.019HSNEWaw]} a2 = 1 + 0.018max[ 0 , (100-HSNEWaw)] a3 = min{ a0 , max[ 0 , (0.01HSNEWaw- 0.15)]}
ΔRIa= การลดค่าของค่า IRI หลังการการเสริมผิวทาง Ribw = ค่า IRI ก่อนการเสริมผิวทาง (m/km ) Riaw = ค่า IRI หลังการเสริมผิวทาง (m/km ) HSNEWaw = ความหนาของการเสริมผิวทาง (mm)
การซ่อมด้วยวิธีเสริมผิวทาง
ภาพรวมระบบ

## Slide 12
จำลองต่างๆ ภายในโปรแกรม TPMS
แบบจำลองการเสื่อม
สภาพทาง
แบบจำลองผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายผู้ใช้ทาง
แบบจำลองผลกระทบภายหลังการซ่อมบำรุง
การซ่อมบำรุงด้วยวิธีบูรณะผิวทาง (pavement recycling)
ด้วยเป็นการรื้อซ่อมตั้งแต่ชั้นโครงสร้างทาง จากนั้นจึงลาดผิวทางใหม่ด้วยแอสฟัลต์ ดังนั้นค่า IRI หลังจากการซ่อมด้วยวิธีนี้จะมีค่าเทียบเท่ากับถนนใหม่ ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลค่า IRI ของกรมทางหลวง พบว่าสายทางที่มีอายุการใช้งานมาแล้วประมาณ 1 ปี จะมีค่า IRI อยู่ที่ประมาณ 1.50 - 2.10 ดังนั้น
Pavement Recycling : IRI = 2.0 ม/กม.
ภาพรวมระบบ

## Slide 13
แบบจำลองต่างๆ ภายในโปรแกรม TPMS
แบบจำลองการเสื่อม
สภาพทาง
แบบจำลองผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายผู้ใช้ทาง
แบบจำลองผลกระทบภายหลังการซ่อมบำรุง
ค่าน้ำมันเชื่อเพลิง,
น้ำมันหล่อลื่น
แบบจำลองความเร็ว
ค่าอะไหล่และ
ค่าบำรุงรักษา
ค่าล้อยาง
มูลค่าเวลาเดินทาง
ค่าเสื่อมราคา
ข้อมูลสายทาง
-
ข้อมูลบัญชีสายทาง
-
ข้อมูลสภาพสายทาง
-
ข้อมูลปริมาณการจราจร
แบบจำลองคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ข้อมูลตัวอย่างยานพาหนะ
-
ข้อมูลราคาต่อหน่วย
-
ข้อมูลคุณสมบัติ
ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลนำเข้า
ภาพรวมระบบ

## Slide 14
แบบจำลองต่างๆ ภายในโปรแกรม TPMS
แบบจำลองการเสื่อม
สภาพทาง
แบบจำลองผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายผู้ใช้ทาง
แบบจำลองผลกระทบภายหลังการซ่อมบำรุง
รายละเอียด | ยี่ห้อ/รุ่น | % | ราคา (บาท) | ล้อยาง |  | 
 |  |  |  | ราคา(บาท/เส้น) | ชนิด | จำนวนล้อ
จักรยานยนต์และสามล้อเครื่อง | HONDA/WAVE 110 | 19.7% | 34,400 | 400 | 70/90-17M/C | 2
รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน | TOYOTA/VIOS | 38.0% | 531,000 | 2,050 | 185/60 R15 | 4
รถยนต์นั่งเกิน 7 คน | TOYOTA/FORTUNER | 57.7% | 1,104,000 | 5,500 | 265/65 R17 | 4
รถโดยสารขนาดเล็ก | TOYOTA/COMMUTER | 74.1% | 1,158,000 | 2,660 | 195R15C | 4
รถโดยสารขนาดกลาง | SUNLONG/MINIBUS | 26.8% | 2,500,000 | 10,000 | 295/75R22.5 | 6
รถโดยสารขนาดใหญ่ | SUNLONG/BUS | 31.6% | 3,500,000 | 10,000 | 11R22.5 | 8
รถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ล้อ) | TOYOTA/REVO | 33.6% | 740,000 | 2,200 | 205/70R 15C | 4
รถบรรทุกขนาด 2 เพลา (6 ล้อ) | ISUZU/ FTR | 50.6% | 1,500,000 | 10,000 | 11R22.5 | 6
รถบรรทุกขนาด 3 เพลา (10 ล้อ) | ISUZU/ FVM | 45.3% | 3,500,000 | 10,000 | 11R22.5 | 10
รถบรรทุกพ่วง (มากกว่า 3 เพลา) | HINO/GY SERIES 12 wheels 8x4 | 32.3% | 4,000,000 | 10,000 | 11R22.5 | 32
รถบรรทุกกึ่งพ่วง (มากกว่า 3 เพลา) | HINO/FM Series | 35.2% | 4,500,000 | 10,000 | 11R22.5 | 32
ราคาน้ำมัน | เบนซิน | 26.3 | บาท/ลิตร
 | ดีเซล | 25.5 | บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันหล่อลื่น | สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน | 540 | บาท/ลิตร
 | สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล | 140 | บาท/ลิตร
อ้างอิง กรมบัญชีกลาง และ สำนักงบประมาณ
ภาพรวมระบบ
ปรับปรุงข้อมูลตัวแทนยานพาหนะให้เป็นปัจจุบัน

## Slide 15
แบบจำลองต่างๆ ภายในโปรแกรม TPMS
แบบจำลองการเสื่อม
สภาพทาง
แบบจำลองผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายผู้ใช้ทาง
แบบจำลองผลกระทบภายหลังการซ่อมบำรุง
ภาพรวมระบบ

## Slide 16
Deterioration Model
IRI Model
Intervention Criteria
Work Operation
Agency Cost
Road Work Effect Model
Economic Analysis
Reset Deterioration Parameter
ความสัมพันธ์ระหว่างแบบจำลองผลกระทบจากมาตรฐานการซ่อมและแบบจำลองต่างๆ
ภาพรวมระบบ

## Slide 17
สรุปค่าความเสียหายทั่วประเทศ (ผิวทางลาดยาง)
เกณฑ์พิจารณาการซ่อมบำรุง
Chart: IRI
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7
Sum of ระยะทาง (กิโลเมตร) | 37.016 | 10.212 | 13.287 | 304.13 | 6638.764 | 15785.249 | 10282.482 | 3428.376 | 1494.824 | 480.844 | 318.541 | 37.545 | 3.478 | 1.788 | 35.991
IRI เฉลี่ย เท่ากับ 2.86 m/km
Chart: Rutting (mm)
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5
Sum of ระยะทาง (กิโลเมตร) | 165.359 | 0.434 | 83.892 | 298.502 | 1041.03 | 2462.274 | 4396.306 | 3744.024 | 4903.36 | 5060.801 | 4493.031 | 3032.008 | 2518.024 | 1586.154 | 1078.021 | 806.209 | 576.916 | 420.233 | 216.192 | 147.834 | 144.345 | 120.146 | 93.417 | 11.6 | 53.527 | 170.386 | 43 | 13.55 | 29.636 | 132.654
Chart: % cracking
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Sum of ระยะทาง (กิโลเมตร) | 31208.588 | 4940.718 | 998.121 | 726.263 | 399.703 | 92.009 | 110.762 | 79.59 | 60.852
Rutting เฉลี่ย เท่ากับ 5.09 mm
% Cracking เฉลี่ย เท่ากับ 1.13 %
เกณฑ์การซ่อมบำรุง

## Slide 18
วิธีการซ่อม | เดิม | ปรับเปลี่ยน
Paraslurry | 2.05 <= IRI <=2.5 และ 0% <= Cracking Area < = 5% และ อายุผิวทาง =>3 ปี | IRI <= 2.5 และ Cracking Area <= 5% หรือ Age => 3 ปี
Overlay 5 เซนติเมตร | 2.5<= IRI < 3.0 และ 0%<= Cracking Area <= 5% หรือ 10 มิลลิเมตร<= Rutting <= 50 มิลลิเมตร | IRI <= 3 และ Cracking Area <= 5% และ อายุผิวทาง => 2 ปี หรือ IRI <= 3 และ Rutting < 30 mm และ อายุผิวทาง => 2 ปี
Milling+Overlay 5 เซนติเมตร | - | IRI <= 4 และ Cracking Area <= 5% และ อายุผิวทาง => 2 ปี หรือ IRI <= 4 และ Rutting < 50 mm และ อายุผิวทาง => 2 ปี
Rehabilitation พร้อมปูผิว 5 เซนติเมตร | 3.0 <= IRI <=100 และ 0%<=Cracking Area <= 100% และ AADT < 8,000 หรือ 15 มิลลิเมตร<= Rutting <= 50 มิลลิเมตรและ AADT< 8,000 | IRI <= 100 และ Cracking Area < 100% และ AADT < 2,000 และ อายุผิวทาง => 2 ปี หรือ Rutting <= 50mm และ AADT < 2,000)และ อายุผิวทาง => 2 ปี
Rehabilitation พร้อมปูผิว 10 เซนติเมตร | 3.0 <= IRI <=100และ0%<=Cracking Area <= 100% และ AADT => 8,000 หรือ 15 มิลลิเมตร<= Rutting <= 50 มิลลิเมตร และ AADT=> 8,000 | IRI <= 100 และ Cracking Area < 100% และ AADT >= 2,000 และ อายุผิวทาง => 2 ปี หรือ Rutting <= 50mm และ AADT => 2,000)และ อายุผิวทาง => 2 ปี
เสนอแนะเกณฑ์พิจารณาการซ่อมบำรุง

## Slide 19
เสนอแนะเกณฑ์พิจารณาการซ่อมบำรุง
ผลการวิเคราะห์เงื่อนไขการซ่อมบำรุงบนผิวทางลาดยางหลังการปรับปรุง
Chart: รวมปริมาณงานที่ซ่อมบำรุง (ตร.ม.)
| OL05 | OL10 | RCL10 | SS02
Sum of ระยะทาง (กม.) | 52871.56 | 3558.63 | 19829.14 | 1556.25
เกณฑ์การซ่อมบำรุง
*หมายเหตุ OL10 คือ OL05+Milling

## Slide 20
เสนอแนะเกณฑ์พิจารณาการซ่อมบำรุง
เงื่อนไขการซ่อมบำรุงในผิวทางคอนกรีต(กรมทางหลวง)
1 นำเข้าข้อมูลความเสียหายโดยพิจารณาความเสียหายว่าเป็นประเภท Low-Cracking หรือ HI - Cracking
2 วิเคราะห์วิธีการซ่อมบำรุงด้วยวิธีการ Slab Replacement ในแผ่นคอนกรีตที่มีความเสียหายประเภท Hi-cracking วิเคราะห์วิธีการซ่อมบำรุงด้วยวิธีการ Sub Sealing โดยพิจารณาจากแผ่นคอนกรีตที่มีความเสียหายประเภท Low-Cracking
3 วิเคราะห์วิธีการซ่อมบำรุงด้วยวิธีการ Joint Sealing โดยพิจารณารอยต่อของแผ่นคอนกรีตที่เกิดความเสียหาย โดยจะซ่อมแซมเฉพาะแผ่นที่เกิดความเสียหายเท่านั้น
กรณีที่แผ่นคอนกรีตไม่มีความเสียหายดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ควรดำเนินการซ่อมบำรุงปกติ (Routine Maintenance) เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของผิวทางให้ดียิ่งขึ้น
4 วิเคราะห์วิธีการซ่อมบำรุงด้วยวิธีการ AC Overlay โดยพิจารณาสายทางที่มีค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) มากกว่า 4.5 เมตรต่อกิโลเมตร
เกณฑ์การซ่อมบำรุง

## Slide 21
เสนอแนะเกณฑ์พิจารณาการซ่อมบำรุง
Flow Chart แสดงเงื่อนไขการซ่อมบำรุงในผิวทางคอนกรีต
* ทำการซ่อมบำรุงทั้งช่วงกิโลเมตร
** ทำการซ่อมบำรุงเฉพาะแผ่นคอนกรีต
IRI > 4.5
พบ Joint Seal Damage
AC Overlay*
Joint Sealing**
Low crack > 0 or Faulting > 0
High Crack > 0
เกณฑ์การซ่อมบำรุง

## Slide 22
การปรับปรุงโปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง (TPMS)
ศึกษา รวบรวมความต้องการในการใช้งานโปรแกรม TPMS
การปรับปรุงโปรแกรมบริหารบำรุงทาง (TPMS)
ศึกษาเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ TPMS
ติดตั้งระบบ และทดสอบการใช้งาน
การปรับปรุงโปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง (TPMS)

## Slide 23
การปรับปรุงโปรแกรมบริหารบำรุงทาง (TPMS)
ศึกษา รวบรวมความต้องการในการใช้งานโปรแกรม TPMS
สามารถเชื่อมโยงกับระบบงานอื่นๆ ของ กรมทางหลวงที่เกี่ยวข้อง
แยกการเก็บข้อมูลผลการวิเคราะห์แยกรายบุคคลได้
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากๆ ในเวลาเดียวกัน โดยผู้ใช้งานมากกว่า 1 คน
สามารถใช้งานระบบ TPMS ผ่านเว็บเบราเซอร์ เช่น Firefox, Chrome เป็นต้น
สามารถปรับเปลี่ยนค่าตัวแปรต่างๆ ภายในระบบ
แขวงทางหลวงสามารถวิเคราะห์งบประมาณโดยใช้โปรแกรม TPMS ในแต่ละแขวงเอง
สามารถกำหนดงบประมาณแยกตามแผนและตามแขวงทางหลวงได้

## Slide 24
การปรับปรุงโปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง (TPMS)
ใช้ข้อมูลสายทางของระบบ HRIS
ดึงข้อมูล AADT ปีล่าสุดจากฐานข้อมูล TIMS
ดึงปีที่ซ่อมล่าสุด จากระบบ Plannet
ดึงข้อมูลสำรวจจากฐานข้อมูล MIIS
การเชื่อมต่อข้อมูลที่จำเป็นสำหรับใช้ในการวิเคราะห์

## Slide 25
การใช้งานระบบ TPMS
วิดีทัศน์สื่อการสอน การใช้งานโปรแกรม TPMS

## Slide 26
การใช้งานระบบ TPMS
1. เข้าสู่ระบบ

## Slide 27
การใช้งานระบบ TPMS
ผู้ใช้งาน | วิเคราะห์ งบประมาณรายพื้นที่ | วิเคราะห์งบประมาณ ทั้งประเทศ | แก้ไข การตั้งค่า ส่วนพื้นที่ | แก้ไข การตั้งค่า ระบบ | เพิ่มเติมผู้ใช้งาน
ผู้บริหาร | / | / | - | - | -
เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง | / | / | / | / | -
เจ้าหน้าที่ภูมิภาค | / | - | / | - | -
ผู้ดูแลระบบ | / | / | / | / | /
สิทธิการเข้าใช้งานระบบ

## Slide 28
การใช้งานระบบ TPMS
2. หน้าหลัก
ประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้
เมนูหลักได้แก่ หน้าหลัก, ตั้งค่า และออกจากระบบ
ปุ่มสั่งวิเคราะห์
รายการงานบำรุงรักษาที่เคยวิเคราะห์ และช่องค้นหางาน
สถานการณ์ทำงานประกอบด้วย
  กำลังดึงข้อมูล – แสดงหลังจากเริ่มสั่งวิเคราะห์ข้อมูล
  กำลังวิเคราะห์ – แสดงขณะระบบกำลังทำงาน
  เสร็จ – แสดงเมื่อระบบวิเคราะห์งานเสร็จ สามารถกดที่แถวรายการเพื่อดูผล
  พบปัญหา – เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน

## Slide 29
การใช้งานระบบ TPMS
3. การบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์
เมื่อกดปุ่ม “บำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์” จากหน้าหลัก จะแสดงหน้าเลือกสายทาง ซึ่งมีการใช้งานดังนี้
กำหนดเงื่อนไขการค้นหา ได้แก่ เลน หน่วยงาน IRI AADT และอายุสายทาง
เลือกให้จัดกลุ่มอัตโนมัติ หรือกำหนดความยาวเอง
ค้นหาสายทางตามเงื่อนไข
ระบบจะแสดงรายการสายทาง โดยสามารถเพิ่มตัวกรอง หรือเลือกเฉพาะบางแถวได้

## Slide 30
การใช้งานระบบ TPMS
3. การบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์
เมื่อกดปุ่ม “บำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์” จากหน้าหลัก จะแสดงหน้าเลือกสายทาง ซึ่งมีการใช้งานดังนี้
Export สายทางเป็นไฟล์ CSV เพื่อเปิดด้วยโปรแกรมอื่น
  สามารถใช้ Microsoft Excel ในการเปิดไฟล์ CSV โดยเมื่อบันทึกการแก้ไขต้องเลือกประเภทไฟล์เป็น CSV เท่านั้นถึงจะ Import ได้
  การ Import จะเปลี่ยนรายการสายทางทั้งหมดให้เป็นข้อมูลในไฟล์ CSV ดังนั้นหากไม่ต้องการสายทางใดให้ลบบรรทัดนั้นออกก่อน Import
กดปุ่มถัดไปเพื่อไปยังหน้ากำหนดงบประมาณ
**เนื่องจากการวิเคราะห์แบบบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์จะเป็นต้องอาศัยแบบจำลองการเสื่อมสภาพของผิวทางจึงเป็นผลให้สามารถวิเคราะห์ได้แต่เฉพาะในผิวทางลาดยางเท่านั้น

## Slide 31
การใช้งานระบบ TPMS
3.1 ขั้นตอนที่หน้ากำหนดงบประมาณ
เลือกเงื่อนไขการวิเคราะห์ ได้แก่ ไม่จำกัดงบประมาณ จำกัดงบประมาณ และ IRI เป้าหมาย
กำหนดเป้าหมาย ซึ่งจะแตกต่างกันตามเงื่อนไขที่เลือก
กรอกงบประมาณ หรือ IRI เป้าหมาย ในแต่ละแผน
  สามารถลบแผน ด้วยปุ่มถังขยะ
  จำนวนปีที่คำนวณจะถูกเลือกตามค่าที่กรอกไว้
  สำหรับเงื่อนไขไม่จำกัดงบประมาณ จะมีตัวเลือกระยะเวลาแทน
ระบุส่วนลด หรือใช้ค่าเริ่มต้น (0%)
เริ่มการวิเคราะห์ หรือใช้ตัวเลือกเริ่มการวิเคราะห์แบบเทียบเท่า
  ระบบจะเปลี่ยนกลับไปหน้าหลักเมื่อส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้ว

## Slide 32
การใช้งานระบบ TPMS
3.1 ขั้นตอนที่หน้ากำหนดงบประมาณ
เลือกเงื่อนไขการวิเคราะห์ ได้แก่ ไม่จำกัดงบประมาณ จำกัดงบประมาณ และ IRI เป้าหมาย
กำหนดเป้าหมาย ซึ่งจะแตกต่างกันตามเงื่อนไขที่เลือก
กรอกงบประมาณ หรือ IRI เป้าหมาย ในแต่ละแผน
  สามารถลบแผน ด้วยปุ่มถังขยะ
  จำนวนปีที่คำนวณจะถูกเลือกตามค่าที่กรอกไว้
  สำหรับเงื่อนไขไม่จำกัดงบประมาณ จะมีตัวเลือกระยะเวลาแทน
ระบุส่วนลด หรือใช้ค่าเริ่มต้น (0%)
เริ่มการวิเคราะห์ หรือใช้ตัวเลือกเริ่มการวิเคราะห์แบบเทียบเท่า
  ระบบจะเปลี่ยนกลับไปหน้าหลักเมื่อส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้ว

## Slide 33
การใช้งานระบบ TPMS
3.1 ขั้นตอนที่หน้ากำหนดงบประมาณ
เลือกเงื่อนไขการวิเคราะห์ ได้แก่ ไม่จำกัดงบประมาณ จำกัดงบประมาณ และ IRI เป้าหมาย
กำหนดเป้าหมาย ซึ่งจะแตกต่างกันตามเงื่อนไขที่เลือก
กรอกงบประมาณ หรือ IRI เป้าหมาย ในแต่ละแผน
  สามารถลบแผน ด้วยปุ่มถังขยะ
  จำนวนปีที่คำนวณจะถูกเลือกตามค่าที่กรอกไว้
  สำหรับเงื่อนไขไม่จำกัดงบประมาณ จะมีตัวเลือกระยะเวลาแทน
ระบุส่วนลด หรือใช้ค่าเริ่มต้น (0%)
เริ่มการวิเคราะห์ หรือใช้ตัวเลือกเริ่มการวิเคราะห์แบบเทียบเท่า
  ระบบจะเปลี่ยนกลับไปหน้าหลักเมื่อส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้ว

## Slide 34
การใช้งานระบบ TPMS
3.2 เมื่อช่องแสดงสถานะการวิเคราะห์
เปลี่ยนสถานะเป็นเสร็จ จะแสดงผลการวิเคราะห์ดังนี้
เงื่อนไขที่สั่งไว้
ความเห็น แก้ไขได้โดยกดปุ่มดินสอ
ผลการวิเคราะห์ ในรูปแบบกราฟ และตาราง
เมนูออกรายงาน
ปุ่มแก้ไขเงื่อนไขการวิเคราะห์ คัดลอกเงื่อนไขเป็นการวิเคราะห์ใหม่ และลบผลการวิเคราะห์

## Slide 35
การใช้งานระบบ TPMS
3.2 เมื่อช่องแสดงสถานะการวิเคราะห์
เปลี่ยนสถานะเป็นเสร็จ จะแสดงผลการวิเคราะห์ดังนี้
เงื่อนไขที่สั่งไว้
ความเห็น แก้ไขได้โดยกดปุ่มดินสอ
ผลการวิเคราะห์ ในรูปแบบกราฟ และตาราง
เมนูออกรายงาน
ปุ่มแก้ไขเงื่อนไขการวิเคราะห์ คัดลอกเงื่อนไขเป็นการวิเคราะห์ใหม่ และลบผลการวิเคราะห์

## Slide 36
การใช้งานระบบ TPMS
3.2 เมื่อช่องแสดงสถานะการวิเคราะห์
เปลี่ยนสถานะเป็นเสร็จ จะแสดงผลการวิเคราะห์ดังนี้
เงื่อนไขที่สั่งไว้
ความเห็น แก้ไขได้โดยกดปุ่มดินสอ
ผลการวิเคราะห์ ในรูปแบบกราฟ และตาราง
เมนูออกรายงาน
ปุ่มแก้ไขเงื่อนไขการวิเคราะห์ คัดลอกเงื่อนไขเป็นการวิเคราะห์ใหม่ และลบผลการวิเคราะห์

## Slide 37
การใช้งานระบบ TPMS
3.2 เมื่อช่องแสดงสถานะการวิเคราะห์
เปลี่ยนสถานะเป็นเสร็จ จะแสดงผลการวิเคราะห์ดังนี้
เงื่อนไขที่สั่งไว้
ความเห็น แก้ไขได้โดยกดปุ่มดินสอ
ผลการวิเคราะห์ ในรูปแบบกราฟ และตาราง
เมนูออกรายงาน
ปุ่มแก้ไขเงื่อนไขการวิเคราะห์ คัดลอกเงื่อนไขเป็นการวิเคราะห์ใหม่ และลบผลการวิเคราะห์

## Slide 38
การใช้งานระบบ TPMS
4. การบำรุงรักษาประจำปี
เมื่อกดปุ่ม “บำรุงรักษาประจำปี” จากหน้าหลัก จะแสดงหน้าเลือกสายทาง ซึ่งมีการใช้งานดังนี้
กำหนดเงื่อนไขการค้นหา ได้แก่ ชนิดผิวทาง เลน หน่วยงาน IRI AADT และอายุสายทาง
เลือกให้จัดกลุ่มอัตโนมัติ หรือกำหนดความยาวเอง
ค้นหาสายทางตามเงื่อนไข
ระบบจะแสดงรายการสายทาง โดยสามารถเพิ่มตัวกรอง หรือเลือกเฉพาะบางแถวได้

## Slide 39
การใช้งานระบบ TPMS
4. การบำรุงรักษาประจำปี
เมื่อกดปุ่ม “บำรุงรักษาประจำปี” จากหน้าหลัก จะแสดงหน้าเลือกสายทาง ซึ่งมีการใช้งานดังนี้
Export สายทางเป็นไฟล์ CSV เพื่อเปิดด้วยโปรแกรมอื่น
  สามารถใช้ Microsoft Excel ในการเปิดไฟล์ CSV โดยเมื่อบันทึกการแก้ไขต้องเลือกประเภทไฟล์เป็น CSV เท่านั้นถึงจะ Import ได้
  การ Import จะเปลี่ยนรายการสายทางทั้งหมดให้เป็นข้อมูลในไฟล์ CSV ดังนั้นหากไม่ต้องการสายทางใดให้ลบบรรทัดนั้นออกก่อน Import
กดปุ่มถัดไปเพื่อไปยังหน้ากำหนดงบประมาณ

## Slide 40
การใช้งานระบบ TPMS
4.1 ขั้นตอนที่หน้ากำหนดงบประมาณ
เลือกเงื่อนไขการวิเคราะห์ ได้แก่ ไม่จำกัดงบประมาณ จำกัดงบประมาณรวม จำกัดงบประมาณตามหน่วยงาน จำกัดงบประมาณตามวิธีซ่อม และ IRI เป้าหมาย
กำหนดเป้าหมาย ซึ่งจะแตกต่างกันตามเงื่อนไขที่เลือก
กรอกงบประมาณ หรือ IRI เป้าหมาย
  ระบบจะแสดงผลรวมของงบประมาณทั้งหมดที่กรอก
เริ่มการวิเคราะห์
  ระบบจะเปลี่ยนกลับไปหน้าหลักเมื่อส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้ว

## Slide 41
การใช้งานระบบ TPMS
4.1 ขั้นตอนที่หน้ากำหนดงบประมาณ
เลือกเงื่อนไขการวิเคราะห์ ได้แก่ ไม่จำกัดงบประมาณ จำกัดงบประมาณรวม จำกัดงบประมาณตามหน่วยงาน จำกัดงบประมาณตามวิธีซ่อม และ IRI เป้าหมาย
กำหนดเป้าหมาย ซึ่งจะแตกต่างกันตามเงื่อนไขที่เลือก
กรอกงบประมาณ หรือ IRI เป้าหมาย
  ระบบจะแสดงผลรวมของงบประมาณทั้งหมดที่กรอก
เริ่มการวิเคราะห์
  ระบบจะเปลี่ยนกลับไปหน้าหลักเมื่อส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้ว

## Slide 42
การใช้งานระบบ TPMS
4.1 ขั้นตอนที่หน้ากำหนดงบประมาณ
เลือกเงื่อนไขการวิเคราะห์ ได้แก่ ไม่จำกัดงบประมาณ จำกัดงบประมาณรวม จำกัดงบประมาณตามหน่วยงาน จำกัดงบประมาณตามวิธีซ่อม และ IRI เป้าหมาย
กำหนดเป้าหมาย ซึ่งจะแตกต่างกันตามเงื่อนไขที่เลือก
กรอกงบประมาณ หรือ IRI เป้าหมาย
  ระบบจะแสดงผลรวมของงบประมาณทั้งหมดที่กรอก
เริ่มการวิเคราะห์
  ระบบจะเปลี่ยนกลับไปหน้าหลักเมื่อส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้ว

## Slide 43
การใช้งานระบบ TPMS
4.1 ขั้นตอนที่หน้ากำหนดงบประมาณ
เลือกเงื่อนไขการวิเคราะห์ ได้แก่ ไม่จำกัดงบประมาณ จำกัดงบประมาณรวม จำกัดงบประมาณตามหน่วยงาน จำกัดงบประมาณตามวิธีซ่อม และ IRI เป้าหมาย
กำหนดเป้าหมาย ซึ่งจะแตกต่างกันตามเงื่อนไขที่เลือก
กรอกงบประมาณ หรือ IRI เป้าหมาย
  ระบบจะแสดงผลรวมของงบประมาณทั้งหมดที่กรอก
เริ่มการวิเคราะห์
  ระบบจะเปลี่ยนกลับไปหน้าหลักเมื่อส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้ว

## Slide 44
การใช้งานระบบ TPMS
4.1 ขั้นตอนที่หน้ากำหนดงบประมาณ
เลือกเงื่อนไขการวิเคราะห์ ได้แก่ ไม่จำกัดงบประมาณ จำกัดงบประมาณรวม จำกัดงบประมาณตามหน่วยงาน จำกัดงบประมาณตามวิธีซ่อม และ IRI เป้าหมาย
กำหนดเป้าหมาย ซึ่งจะแตกต่างกันตามเงื่อนไขที่เลือก
กรอกงบประมาณ หรือ IRI เป้าหมาย
  ระบบจะแสดงผลรวมของงบประมาณทั้งหมดที่กรอก
เริ่มการวิเคราะห์
  ระบบจะเปลี่ยนกลับไปหน้าหลักเมื่อส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้ว

## Slide 45
การใช้งานระบบ TPMS
4.2 การแสดงผลการวิเคราะห์ดังนี้
เงื่อนไขที่สั่งไว้
ความเห็น แก้ไขได้โดยกดปุ่มดินสอ
ผลการวิเคราะห์ ในรูปแบบกราฟ และตาราง
เมนูออกรายงาน
ปุ่มแก้ไขเงื่อนไขการวิเคราะห์ คัดลอกเงื่อนไขเป็นการวิเคราะห์ใหม่ และลบผลการวิเคราะห์

## Slide 46
การใช้งานระบบ TPMS
4.2 การแสดงผลการวิเคราะห์ดังนี้
เงื่อนไขที่สั่งไว้
ความเห็น แก้ไขได้โดยกดปุ่มดินสอ
ผลการวิเคราะห์ ในรูปแบบกราฟ และตาราง
เมนูออกรายงาน
ปุ่มแก้ไขเงื่อนไขการวิเคราะห์ คัดลอกเงื่อนไขเป็นการวิเคราะห์ใหม่ และลบผลการวิเคราะห์

## Slide 47
การใช้งานระบบ TPMS
ตั้งค่า – เงื่อนไขการซ่อม
เมื่อกดเมนูตั้งค่า จะแสดงแท็บเงื่อนไขการซ่อมเป็นแท็บแรก ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้
เลือกแท็บที่ต้องการตั้งค่า
เลือกมาตรฐานที่ต้องการแก้ไข หรือเพิ่มมาตรฐานใหม่โดยกดปุ่ม +
เพิ่มเกณฑ์ และแก้ไขสมการ
ทางขวาของหน้าจอจะแสดงสมการตามที่ถูกแก้ไข
ปุ่มลบมาตรฐานที่เลือก
บันทึกค่าที่แก้ไข
- Reset เพื่อกลับไปใช้ค่าเริ่มต้น
- หากไม่ต้องการบันทึกสามารถกดที่ชื่อเว็บไซต์ หรือปุ่มแรกในเมนูเพื่อกลับไปหน้าหลัก
- ขั้นตอนนี้จะเหมือนกันทุกแท็บ
ระบบจะแสดงชื่อผู้แก้ไข และเวลาที่แก้ล่าสุด

## Slide 48
การใช้งานระบบ TPMS
ตั้งค่า – ยานพาหนะ
เลือกแก้ไขข้อมูลยานพาหนะ หรือเชื้อเพลิง

## Slide 49
การใช้งานระบบ TPMS
ตั้งค่า – ยานพาหนะ
เลือกแก้ไขข้อมูลยานพาหนะ หรือเชื้อเพลิง

## Slide 50
การใช้งานระบบ TPMS
ตั้งค่า – ค่าใช้จ่ายการซ่อม
เลือกระดับของหน่วยงาน และประเภทการซ่อม เพื่อแก้ไขค่าซ่อมของมาตรฐานต่างๆ

## Slide 51
การใช้งานระบบ TPMS
ตั้งค่า – พารามิเตอร์
เลือกกลุ่มของพารามิเตอร์ เพื่อแสดงสูตรการคำนวณ และแก้ไขค่าพารามิเตอร์
ตั้งค่าแบบจำลอง
ตั้งค่า Optimization
ตั้งค่า Kgp
ตั้งค่า SNC
ตั้งค่า YE4

## Slide 52
การใช้งานระบบ TPMS
ตั้งค่า – พารามิเตอร์
เลือกกลุ่มของพารามิเตอร์ เพื่อแสดงสูตรการคำนวณ และแก้ไขค่าพารามิเตอร์
ตั้งค่าแบบจำลอง
ตั้งค่า Optimization
ตั้งค่า Kgp
ตั้งค่า SNC
ตั้งค่า YE4

## Slide 53
การใช้งานระบบ TPMS
ตั้งค่า – พารามิเตอร์
เลือกกลุ่มของพารามิเตอร์ เพื่อแสดงสูตรการคำนวณ และแก้ไขค่าพารามิเตอร์
ตั้งค่าแบบจำลอง
ตั้งค่า Optimization
ตั้งค่า Kgp
ตั้งค่า SNC
ตั้งค่า YE4

## Slide 54
การใช้งานระบบ TPMS
ตั้งค่า – พารามิเตอร์
เลือกกลุ่มของพารามิเตอร์ เพื่อแสดงสูตรการคำนวณ และแก้ไขค่าพารามิเตอร์
ตั้งค่าแบบจำลอง
ตั้งค่า Optimization
ตั้งค่า Kgp
ตั้งค่า SNC
ตั้งค่า YE4

## Slide 55
การใช้งานระบบ TPMS
ตั้งค่า – พารามิเตอร์
เลือกกลุ่มของพารามิเตอร์ เพื่อแสดงสูตรการคำนวณ และแก้ไขค่าพารามิเตอร์
ตั้งค่าแบบจำลอง
ตั้งค่า Optimization
ตั้งค่า Kgp
ตั้งค่า SNC
ตั้งค่า YE4

## Slide 56
การใช้งานระบบ TPMS
ตั้งค่า –การเติบโต
เลือกหน่วยงานเพื่อแก้ไขอัตราการเติบโตของปริมาณจราจร

## Slide 57
จบการนำเสนอ
การอบรมสัมมนาถ่ายทอดวิธีการใช้งาน
ระบบบริหารงานบำรุงทาง (TPMS)
โครงการปรับปรุงโปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง (TPMS)