## Slide 1
วิดีทัศน์สื่อการสอน การใช้งานโปรแกรม TPMS
โครงการปรับปรุงโปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง (TPMS)

## Slide 2
Media
Script
ปัจจุบันกรมทางหลวงมีสายทางที่รับผิดชอบกว่า 6 หมื่นกิโลเมตร สำนักบริหารบำรุงทางกรมทางหลวง จึงได้นำระบบบริหารงานบำรุงทาง หรือ TPMS มาใช้เพื่อการวิเคราะห์งบประมาณและวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาทาง ให้เหมาะสมและมีความถูกต้องสูงสุด
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมบริหารบำรุงทาง TPMS จึงมีการพัฒนาต่อยอด ให้โปรแกรมสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับฐานข้อมูลสภาพทางของกรมทางหลวงอย่างสมบูรณ์ รวมทั้งพัฒนาให้ใช้งานโปรแกรมผ่านเว็บไซต์ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยมีตัวอย่างการใช้งานเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
1
2
3
4
Video รถวิ่ง
https://www.youtube.com/watch?v=bsaC4Ss5jJw
วีดิทัศน์สื่อการสอน การใช้งานโปรแกรม TPMS
โครงการปรับปรุงโปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง (TPMS)

## Slide 3
Media
Script
1
2
3
4
ตัวอย่างการใช้งานระบบ TPMS
การเข้าใช้งานระบบ
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
การวิเคราะห์ประจำปี
การตั้งค่า
เอาจาก script มาทำเป็น bullet ครับ

## Slide 4: แก้ไข
Media
Script
1. การเข้าใช้งานระบบ
- สามารถกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ซึ่งชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน จะใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง หรือ Roadnet
- หน้าจอหลักจะแสดงรายละเอียดแผนงานที่เคยวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย
    1. ประเภทการซ่อมบำรุง
    2. เงื่อนไขในการซ่อมบำรุง
    3. ความคิดเห็น
    4. เวลาที่ทำการวิเคราะห์
    และ 5. สถานะการทำงานของระบบ
1
https://www.youtube.com/watch?v=_KIHA-9zKE4
นาทีที่ 0.21 -0.41
พูดตาม script

## Slide 5
Media
Script
2. การวิเคราะห์ แบบบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์
เป็นการวิเคราะห์เพื่อวางแผนงบประมาณในระยะยาว สามารถเลือกวิเคราะห์ได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี แต่ทั้งนี้ จะสามารถเลือกวิเคราะห์ได้เฉพาะผิวทางลาดยาง โดยประกอบด้วยการวิเคราะห์ 3 ลักษณะ ได้แก่
I ไม่จำกัดงบประมาณ
II จำกัดงบประมาณ
III IRI เป้าหมาย
โดยเริ่มจากเลือกวิธีการวิเคราะห์ แบบบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์
เอาจาก script มาทำเป็น bullet ครับ

## Slide 6
Media
Script
1
https://www.youtube.com/watch?v=_KIHA-9zKE4
นาทีที่ 0.48 - 3.15
พูดตาม script
จากนั้นเข้าสู่หน้าการคัดเลือกข้อมูลสายทาง
- เลือกหน่วยงานที่ต้องการ
- กรองค่า IRI
- กรองค่า AADT
- กรองค่า อายุสายทาง
- จัดระยะ กลุ่มของสายทาง ตามการกระจายตัวของค่า IRI
- เลือกทิศทางการจราจร
- กดค้นหาเพื่อเรียกดูสายทางตามเงื่อนไขที่กำหนด
- ปรับหน้าจอการแสดงจำนวนสายทาง
- ค้นหาหรือคัดกรองสายทางตาม คำหรือตัวอักษร ที่กำหนด
- เลือกสายทางที่ต้องการวิเคราะห์ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุ
- เลือกสายทางเพิ่มเติม ภายใต้เงื่อนไขอื่น
- ส่งออกสายทางทั้งหมด ในรูปแบบ FILE CSV.
- ลบสายทางที่ไม่ต้องการ และนำกลับเข้าระบบเพื่อวิเคราะห์
- กด ถัดไป เพื่อเข้าสู่หน้า เงื่อนไขการวิเคราะห์

## Slide 7
Media
Script
จากนั้น จะเข้าสู่การเลือกเงื่อนไขการวิเคราะห์ ประกอบด้วย
แบบไม่จำกัดงบประมาณ
- โดยเลือกกำหนด อัตราส่วนลด และจำนวนปีที่ต้องการวิเคราะห์
2. แบบจำกัดงบประมาณ
- โดยเลือกกำหนด อัตราส่วนลด จำนวนปีที่ต้องการวิเคราะห์ เป้าหมายการวิเคราะห์โดยเลือกผลประโยชน์ผู้ใช้ทาง หรือ IRI เฉลี่ย จากนั้นใส่งบประมาณในแต่ละปี
3. แบบกำหนด IRI เป้าหมาย
- โดยเลือกกำหนด อัตราส่วนลด จำนวนปีที่ต้องการวิเคราะห์ เป้าหมาย ค่า IRI ที่ต้องการในแต่ละปี
กดเริ่มวิเคราะห์เพื่อให้ระบบทำการวิเคราะห์ ตามเงื่อนไขดังกล่าว
จากนั้นระบบจะกลับมายังหน้าจอหลัก
1
https://www.youtube.com/watch?v=_KIHA-9zKE4
นาทีที่ 3.23 - 4.19
พูดตาม script

## Slide 8
Media
Script
การอ่านผลวิเคราะห์ โดยหน้าจอหลับจะแสดงผลการวิเคราะห์เบื้องต้น ประกอบด้วย
    1. ประเภทการซ่อมบำรุง
    2. เงื่อนไขในการซ่อมบำรุง
    3. ความคิดเห็น
    4. เวลาที่ทำการวิเคราะห์
    และ 5. สถานะ การทำงานของระบบ
    จากนั้น กดเลือกแผนการวิเคราะห์ เพื่อเข้าสู่หน้าจอแสดงผล
แก้ไข
1
https://www.youtube.com/watch?v=_KIHA-9zKE4
นาทีที่ 5.41 - 5.54
พูดตาม script

## Slide 9: วัตถุประสงค์
Media
Script
1
หน้าจอการแสดงผลสรุปรวมของแต่ละแผน รวมถึงแสดงสัดส่วนงานแต่ละประเภท
https://www.youtube.com/watch?v=_KIHA-9zKE4
นาทีที่ 5.54 - 6.15

## Slide 10: วัตถุประสงค์
Media
Script
1
สามารถเรียกรายละเอียดของโครงการเดิมเพื่อนำมาแก้ไขหรือวิเคราะห์ใหม่ได้
https://www.youtube.com/watch?v=_KIHA-9zKE4
นาทีที่ 6.31-_6.40
อ่านตาม Script

## Slide 11: วัตถุประสงค์
Media
Script
1
การส่งออกข้อมูลผลการวิเคราะห์
กดปุ่มรายงาน เพื่อเรียกรายงานทั้งหมด ซึ่งสามารถส่งออกในรูปแบบ HTML PDF และCSV ได้
https://www.youtube.com/watch?v=_KIHA-9zKE4
นาทีที่ 7.11-_7.22
อ่านตาม Script

## Slide 12: วัตถุประสงค์
Media
Script
1
รวมถึงรายงานการกระจายตัวของค่า IRI ในรูปแบบ Dynamic Report
https://www.youtube.com/watch?v=_KIHA-9zKE4
นาทีที่ 7.25 - 7.43
อ่านตาม Script

## Slide 13
Media
Script
1
3. การวิเคราะห์การบำรุงรักษาประจำปี
เป็นการวางแผนและจัดการงบประมาณในแต่ละปี เพื่อให้เหมาะสมกับความเสียหายของสายทาง และกำหนดแผนการซ่อมบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยประกอบด้วยการวิเคราะห์ 5 ลักษณะ ได้แก่
I ไม่จำกัดงบประมาณ
II จำกัดงบประมาณทั้งประเทศ
III จำกัดงบประมาณตามหน่วยงาน
IV จำกัดงบประมาณตามวิธีซ่อม
V IRI เป้าหมาย
เอาจาก script มาทำเป็น bullet ครับ

## Slide 14
Media
Script
โดยเริ่มจากการเลือกสายทางเช่นเดียวกับการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้การวิเคราะห์แบบประจำปีสามารถเลือกผิวทางได้ทั้งผิวทางคอนกรีตและผิวทางลาดยาง
แก้ไข
1
https://www.youtube.com/watch?v=_KIHA-9zKE4
นาทีที่ 4.33 – 4.43
พูดตาม script

## Slide 15
Media
Script
จากนั้นเลือกรูปแบบการวิเคราะห์ ได้แก่
1 แบบไม่จำกัดงบประมาณ
- โดยเลือกเป้าหมายของการวิเคราะห์ ได้แก่ ผลประโยขน์ผู้ใช้ทาง และ IRI เฉลี่ยต่ำสุด
2. แบบจำกัดงบประมาณทั้งประเทศ
- โดยเลือกเป้าหมายของการวิเคราะห์ จากนั้นใส่งบประมาณที่ต้องการวิเคราะห์
3. แบบจำกัดงบประมาณตามหน่วยงาน
- โดยเลือกเป้าหมายของการวิเคราะห์ จากนั้นใส่งบประมาณที่ต้องการวิเคราะห์ในแต่ละหน่วยงาน
4. แบบจำกัดงบประมาณตามวิธีการซ่อม
- โดยเลือกเป้าหมายของการวิเคราะห์ จากนั้นใส่งบประมาณที่ต้องการวิเคราะห์ในแต่ละวิธีการซ่อมบำรุง
5 แบบกำหนด IRI เป้าหมาย
- โดยเลือกเป้าหมายของการวิเคราะห์ จากนั้นกำหนดค่า IRI เป้าหมายที่ต้องการ
แก้ไข
1
https://www.youtube.com/watch?v=_KIHA-9zKE4
นาทีที่ 4.43 - 5.33
พูดตาม script

## Slide 16: วัตถุประสงค์
Media
Script
1
4. การตั้งค่า
เป็นการตั้งค่า ราคาต่อหน่วยของค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง ในแต่ละพื้นที่ โดยอ้างอิงจากสิทธิการเข้าใช้งานระบบ
เอาจาก script มาทำเป็น bullet ครับ

## Slide 17: วัตถุประสงค์
Media
Script
1
โดยการตั้งค่าเริ่มจาก
เลือกการตั้งค่าที่มุมด้านขวาบนของหน้าจอ
เลือกวิธีการซ่อมบำรุง
แก้ไขค่าซ่อมบำรุงต่อหน่วย
เมื่อทำการแก้ไขเสร็จสิ้น กดบันทึก
https://www.youtube.com/watch?v=mqW427DXMDg&feature=youtu.be
สไลด์นี้ เปลี่ยนลิงค์คลิปตามนี้นะครับ

## Slide 18: วัตถุประสงค์
Media
Script
1
วิดีทัศน์สื่อการสอน การใช้งานโปรแกรม TPMS
โครงการปรับปรุงโปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง (TPMS)