## Slide 1: การจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ อากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พร้อมอุปกรณ์ 38 หน่วย เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม พร้อมอุปกรณ์ 9 หน่วย
กันยายน 2564
ที่มา/วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ
แนวทางกำหนดคุณสมบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ
การรายงานการจัดซื้อจัดจ้างฯ
การนำไปใช้ประโยชน์

## Slide 2
รวบรวมหน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้โดรน กรมทางหลวง จำนวน 131 ชุดแบ่งเป็น แขวงทางหลวง 104 แห่ง / สำนักงานทางหลวง 18 แห่ง / ศูนย์สร้างทาง 5 แห่ง / ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน 4 แห่ง |  | 
 | ปี 2564 | ปี 2565
เหตุผล | - นำร่องโครงการนำโดรนในภารกิจกรมฯ - บริหารจัดการช่วงเทศกาล - บริหารงานภัยพิบัติและฉุกเฉิน - งานสำรวจออกแบบ | - เพิ่มหน่วยงานดำเนินการเอง - ศูนย์สร้างทาง 5 ชุด - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน (4 ภาค) 4 ชุด
ขอตั้งงบประมาณ | 122 ชุด | 77 ชุด (68+5+4)
ได้รับจัดสรร | 54 ชุด | 38 ชุด
ไม่ได้รับจัดสรร | 68 ชุด | 39 ชุด (คาดว่าจะขอตั้ง ปี 2566)
ที่มาของการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ
Notes: กรมทางหลวงรวบรวมความต้องการในการใช้ครุภัณฑ์สำรวจโดรน แขวงทางหลวง 104 แห่ง และสำนักงานทางหลวง 18 แห่ง จึงได้ขอตั้งงบประมาณในการจัดซื้อโดรนในปี 2564 จำนวน 122 ชุด - ปีงบประมาณ 2564 ได้รับจัดสรร จำนวน 54 ชุด (ไม่ได้รับงบประมาณ 68 ชุด) โดยคัดเลือกจากแขวงทางหลวงที่มีความต้องการและมีความจำเป็นมากกว่า และจัดซื้อครบสำนักงานทางหลวง 18 แห่ง เพื่อนำร่องโครงการนำโดรนมาใช้ในภารกิจของกรมทางฯ
จากนั้นได้รวบรวมความต้องการเพิ่มเติม จากศูนย์สร้างทาง จำนวน 5 แห่ง และศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน 4 แห่ง รวมเป็น 77 ชุด เพื่อใช้ในการบินสำรวจงานในพื้นที่ที่เข้าไปสำรวจได้ยาก อาทิเช่น งานช่วยเหลือฉุกเฉินเนื่องจากอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆ สะพานขาด ทางขาด หรือ เหตุดินสไลด์ แต่ไม่สามารถเข้าไปสำรวจความเสียหายเบื้องต้นได้ เป็นต้น
- ปีงบประมาณ 2565 ขอรับจัดสรร จำนวน 77 ชุด ได้รับจัดสรร จำนวน 38 ชุด (ไม่ได้รับงบประมาณ 39 ชุด) โดยคัดเลือกจากหน่วยงานเพื่อบริหารเหตุภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน อำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชน
ในปีงบประมาณ 2566 คาดว่าจะตั้งเพิ่มเติมอีก 39 ชุด

## Slide 3
ประชาสัมพันธ์
ภัยพิบัติ
บริหารจราจร
สำรวจ/วางแผน
การจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พร้อมอุปกรณ์
จำนวน 38 ชุด วงเงินชุดละ 110,000 บาท (รวม 4,180,000 บาท)
Notes: ในวิกฤตโควิด กรมทางหลวงคำนึงถึงการบริการประชาชนเป็นหลัก ซึ่งยังมีภัยพิบัติ อุบัติภัย อุบัติเหตุ ซึ่งเราไม่สามารถคาดเดาได้ และประชาชนก็จำเป็นที่จะต้องเดินทาง ซึ่งเป็นภารกิจของกรมทางหลวงที่จะต้องก่อสร้างและดูแลรักษาทางหลวงทางหลวง ให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวกและปลอดภัย
กรมทางหลวงนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ สำหรับถ่ายภาพทางอากาศ หรือโดรน มาใช้เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ที่มีความจำเป็นเนื่องจาก อุปกรณ์ปกติ การเดินเท้า หรือรถยนต์ ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ ได้ทันท่วงที อาทิเช่น รถติด เนื่องจากเกิดเหตุ อุทกภัย ภัยพิบัติ
- นำมาใช้ในงานสำรวจออกแบบ วางแผนการก่อสร้าง บำรุงรักษาถนน โดยใช้ควบคู่กับ RTK (Real Time Kinematic) ทำให้สะดวกและรวดเร็ว
- นำมาใช้บริหารจัดการภัยพิบัติ เช่น สำรวจความเสียหายของถนน สะพาน การให้ความช่วยเหลือประชาชน
- นำมาใช้ในการบริหารจัดการจราจร ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตกฤษ์ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ทางแบบ Realtime ผู้บริหารสามารถติดสินใจในการแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที
- นำมาใช้ในงานวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ การตรวจจับยานพาหนะ วิเคราะห์กระแสจราจร
- นำมาใช้ในงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทาง และรับทราบการดำเนินการของกรมทางหลวงได้

## Slide 4
แนวทางของคุณสมบัติ
1.อากาศยานไร้คนขับ (Drone)พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
อากาศยานไร้คนขับ (Drone)สำหรับถ่ายภาพทางอากาศแบบปีกหมุน (Multirotor Unmanned Aerial Vehicle : MUAV) มีจำนวนใบพัดไม่น้อยกว่า 4 ใบพัด
  โดรนแบบ 4 ใบพัด : เพื่อการบินสำรวจที่มีความมั่นคงมีเสถียรภาพ
  ระยะเวลาการบินไม่น้อยกว่า 30 นาที : สามารถครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการสำรวจ หรือรายงานสภาพจราจรเพื่อประกอบการบริหารจัดการ
  บินได้ไกลไม่น้อยกว่า 7 กม. : ครอบคลุมพื้นที่เขตทางหลวง
  กล้องถ่ายภาพแบบสี เคลื่อนไหวแบบ 4K ไม่น้อยกว่า 30 fpsความละเอียดไม่น้อยกว่า 3,840x2,160 : ในการจัดทำแผนที่สำรวจเพื่อการออกแบบทางหลวงภาพถ่ายต้องมีความละเอียดคมชัดสำหรับการประมวลผลให้เป็นไปตามมาตรฐานการสำรวจด้านวิศวกรรม
  มีจอแสดงผลภาพขณะทำการบินติดตั้งบนเครื่องควบคุมภาคพื้นดิน :สามารถถ่ายทอดภาพขณะบินสำรวจได้แบบ Real Time และสนับสนุนการบริหารจัดการจราจรของหน่วยงานส่วนกลาง
ภาพตัวอย่าง
ภาพตัวอย่าง
ภาพตัวอย่าง

## Slide 5
2. ระบบเครือข่าย (Network) : ต้องเสนอวิธีการเชื่อมโยง เผยแพร่ ภาพถ่ายทันต่อเหตุการณ์ (Real Time) หรือ ภาพเหตุการณ์ ที่ได้จากการถ่ายโดยอากาศยานไร้คนขับ ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น Facebook Live Line Instagram เป็นต้น
3.การจัดทำเอกสารคู่มือ ผู้ขายต้องจัดทำเอกสารคู่มือเพื่อประกอบการส่งมอบ ดังนี้
3.1 คู่มือการใช้งานเบื้องต้นของอากาศยานไร้คนขับ ภาษาไทย
3.2 คู่มือแนะนำหากเกิดอุบัติเหตุ ข้อกฎหมาย ที่ควรระวังขณะใช้งานของอากาศไร้คนขับ
3. การอบรม : จัดสาธิตวิธีการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงเพื่อให้สามารถใช้งานถ่ายภาพทางอากาศได้ ระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
4. การขึ้นทะเบียนอากาศยานไร้คนขับ
4.1 ผู้ขายต้องจัดเตรียมเอกสารในส่วนตัวเครื่อง เช่น ภาพถ่าย QR Code ตัวเครื่อง ฯลฯ และรวบรวมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน พร้อมนำไปขึ้นทะเบียนอากาศยานไร้คนขับกับหน่วยงานที่กำกับควบคุมการใช้งานทุกเครื่องที่ส่งมอบ
4.2 ผู้ขายต้องจัดทำประกันภัยคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกของอากาศยานไร้คนขับที่ส่ง
5.หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน : ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายเมื่อส่งมอบอุปกรณ์ คู่มือ สาธิตวิธีการใช้งาน และหลักฐานการขึ้นทะเบียนอากาศยานไร้คนขับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วนตามสัญญา
แนวทางการของคุณสมบัติ (ต่อ)

## Slide 6
รายการอุปกรณ์ที่ควรมีในชุด DRONE
      Micro SDXC Card UHS-1 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 128 GB จำนวน 1 อัน
      แบตเตอรี่แบบเดียวกันกับที่ติดมากับโรงงานผู้ผลิต จำนวน 4 ก้อน
      แท่นประจุไฟได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 2 ก้อน จำนวน 1 อัน
      กระเป๋ากันกระแทก 1 ใบ
      อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ใช้ในรถยนต์ จำนวน 1 ชุด
ภาพตัวอย่าง
ภาพตัวอย่าง
ภาพตัวอย่าง

## Slide 7
ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์อากาศยานไร้คนขับฯ พ.ร.บ. ประจำปี 2564 จำนวน 54 ชุด
ข้อมูลจากระบบ Plannet
Notes: ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์อากาศยานไร้คนขับฯ พ.ร.บ. ประจำปี 2564 จำนวน 54 ชุด

## Slide 8
ตัวอย่างผลการจัดซื้อครุภัณฑ์อากาศยานไร้คนขับฯ (ปี 2564)
Notes: ตัวอย่างผลการจัดซื้อครุภัณฑ์อากาศยานไร้คนขับฯ

## Slide 9
Drone พร้อมอุปกรณ์ (ปี 2564)
แบตเตอรี่พร้อมแท่นชาร์จ
กระเป๋ากันกระแทก
โดรนพร้อม สมาร์ทคอนโทรล
โดรนพร้อม สมาร์ทคอนโทรล
Notes: การส่งมอบโดรนพร้อมอุปกรณ์ ในการจัดซื้อปีงบประมาณ 2564

## Slide 10
ภาพการอบรมหน่วยต่างๆ
Notes: กำหนดให้ ผู้ขายต้องสาธิตวิธีการใช้งานและฝึกอบรมให้ทดลองใช้งานอากาศยานไร้คนขับ อย่างน้อย 1 หลักสูตร ทุกหน่วยงานที่จัดซื้อ
โดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยต้องครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย -ระบบและการทำงานของอากาศยานไร้คนขับที่ส่งมอบ -กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบินอากาศยานไร้คนขับ -หลักในการบินอย่างปลอดภัย -การกำหนดค่าเบื้องต้นสำหรับอากาศยานไร้คนขับที่เหมาะสมสำหรับการทำงานรูปแบบต่าง ๆ -การถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ -การบันทึกวีดีโอและการถ่ายทอดสัญญาณภาพวีดีโอจากอากาศยานไร้คนขับผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น Facebook Live, YouTube Live เป็นต้น -การวางแผนการบินแบบอัตโนมัติและแบบควบคุมด้วยมือ -การจัดการสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยหรือฉุกเฉิน เช่น สัญญาณขาดหาย การติดตามโดรนที่สูญหาย ฯลฯ -การดูแลรักษาอากาศยานไร้คนขับและอุปกรณ์ประกอบ
ต้องมีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมอย่างน้อยหน่วยงานละ 3 คน

## Slide 11
ภาพการอบรมหน่วยต่างๆ

## Slide 12
ภาพการอบรมหน่วยต่างๆ

## Slide 13
ภาพการอบรมหน่วยต่างๆ

## Slide 14
ภาพการอบรมหน่วยต่างๆ

## Slide 15
การจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม พร้อมอุปกรณ์ Base Station, Rover Station และ Controller จำนวน 9 ชุด วงเงินชุดละ 500,000 บาท (รวม 4,500,000 บาท)
Notes: การจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม พร้อมอุปกรณ์ Base Station, Rover Station และ Controller เพื่อนำมาใช้ควบคู่กับโดรนที่ได้จัดซื้อไปแล้วเมื่อ ปีงบประมาณ 2564 (สำนักงานทางหลวง 18 แห่ง) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำโดรนมาใช้ในงานสำรวจและออกแบบ ภารกิจกรมทางหลวง
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสำรวจรังวัดสำหรับการออกแบบแก้ไขกายภาพของทางหลวง โดยใช้งานร่วมกับอากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศที่มีอยู่
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจตรวจสอบทรัพย์สินในเขตทางหลวง
เพื่อลดปัญหาความคลาดเคลื่อนจากการรังวัดเนื่องจากเป็นระบบการรังวัดชนิดเดียวกันกับกรมที่ดินใช้งานอยู่
เพื่อสนับสนุนและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานในการสำรวจรังวัดเพื่อการออกแบบที่ถูกต้องแม่นยำ

## Slide 16
แนวทางกำหนดคุณสมบัติ RTK
      มีช่องรับสัญญาณดาวเทียม ไม่น้อยกว่า 572 ช่อง GPS L1/L2/L5, GLONASS L1/L2, BeiDou B1/B2/B3 และ Galileo E1/E5a/E5b อย่างน้อย
      สามารถสลับโหมดการทำงาน Base และ Rover ได้
      หน่วยความจำแบบภายใน (Internal) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
      เสาอากาศภายใน (Built-in) มีคุณสมบัติลดผลของ Multipath
      ตัวเครื่องเชื่อมแบบ WiFi และ Bluetooth 4.0 ได้
      วัสดุมีความแข็งแรง มีมาตรฐาน IP67 หรือ ดีกว่า
      เครื่องมีช่องใส่ SIM Card รับ-ส่ง ค่าปรับแก้ผ่าน 3G/4G ได้
      ความคลาดเคลื่อนทางราบ ไม่มากกว่า 8 mm + 1 ppm RMS
      ความคลาดเคลื่อนทางดิ่ง ไม่มากกว่า 15 mm + 1 ppm RMS
      รองรับค่าปรับแก้ในรูปแบบ CMR, RTCM2.x, และ RTCM3.x เป็นอย่างน้อย
      แบตเตอรี่ Li-ionไม่น้อยกว่า 2 ก้อน ทำงานแบบ Hot Swap
      ตัวเครื่องผ่านการรับรองจาก กสทช.
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
รอปรับปรุง

## Slide 17
2.การจัดทำเอกสารคู่มือ ดังนี้
2.1 คู่มือการใช้งานของเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.2 คู่มือแนะนำหากเกิดอุบัติเหตุ ข้อกฎหมาย ที่ควรระวังขณะใช้งานเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (ถ้ามี)
3. ผู้ขายต้องส่งมอบชุดโปรแกรมติดตั้งที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานทั้งหมดให้กับผู้ซื้อ โดยเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
4.การสาธิตวิธีการใช้งาน
4.1 ผู้ขายต้องสาธิตวิธีการใช้งานและให้ทดลองใช้งานเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม อย่างน้อย 1 หลักสูตร โดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
4.2 ผู้ขายดำเนินการสาธิตวิธีการใช้งานและให้ทดลองใช้งานเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม ณ สำนักงานทางหลวง ตามแต่ละพื้นที่ที่ได้รับมอบเครื่อง
แนวทางการของคุณสมบัติ (ต่อ)

## Slide 18
1 ชุดประกอบด้วย
  เครื่องหาพิกัดดาวเทียม (base/rover) จำนวน 3 เครื่อง พร้อมเครื่องควบคุม จำนวน 3 ชุด
  ฐานตั้งเสาอากาศรับสัญญาณ (Base Station) จำนวน 3 อัน
  อุปกรณ์สำหรับเคลื่อนที่ (Rover) จำนวน 3 อัน
โปรแกรมประมวลผล
ข้อมูลสัญญาณดาวเทียม GNSS
จำนวน 1 ชุด
รายการอุปกรณ์ที่ควรมีในชุดเครื่องหาพิกัด
Notes: การจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม พร้อมอุปกรณ์ Base Station, Rover Station และ Controller จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
เครื่องหาพิกัดดาวเทียม เครื่องควบคุมหัวรับสัญญาณ แบตเตอรี่พร้อมแท่นชาร์จ กล่องกันกระแทก จำนวน 3 ชุด
ฐานตั้ง 3 ขา และขาตั้งเดี่ยว สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด
โปรแกรมประมวลผล ข้อมูลสัญญาณดาวเทียม จำนวน 1 ชุด

## Slide 19: การจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจง
การบำรุงรักษา/การบริการหลังการขาย กรณีเครื่องชำรุด หรือมีปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ สอบถาม หรือ ส่งซ่อมกับผู้ขายได้ทันที
การอบรมใช้งาน กำหนดให้อบรมฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง สำหรับโดรน และ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงสำหรับเครื่องจับพิกัด ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมการจัดทำคู่มือการใช้งานเบื้องต้น คู่มือแนะนำหากเกิดอุบัติเหตุ ข้อกฎหมาย ที่ควรระวัง
การขึ้นทะเบียนและการประกันภัยคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ตามหน่วยงานที่จัดซื้อ
Notes: -การบำรุงรักษา/จัดหาอะไหล่ กรณีเครื่องชำรุดสามารถติดต่อและส่งซ่อมกับผู้ขายได้ทันทีและหากมีการซ่อมแซมเป็นเวลานานจะต้องมีตัวสำรองให้ใช้งาน
-การอบรมใช้งาน กำหนดให้อบรมฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมการจัดทำคู่มือการใช้งานเบื้องต้น คู่มือแนะนำหากเกิดอุบัติเหตุ ข้อกฎหมาย ที่ควรระวัง
-การขึ้นทะเบียนและการประกันภัย ตามหน่วยงานที่จัดซื้อ โดยทำประกันภัยคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก โดยต้องคุ้มครองดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
ความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายการบาดเจ็บบุคคลภายนอก ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน หรือมากกว่า
ความสูญเสียต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน หรือมากกว่า
ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน หรือมากกว่า

## Slide 20
ผู้ขายขึ้นทะเบียน

## Slide 21: การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

## Slide 24: การรายงานผลการดำเนินงาน
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ภายในเดือน ธันวาคม 2563 เบิกจ่าย ไม่เกิน ไตรมาส 2 ของปี งปม.
ส่งสำเนาใบสั่งซื้อสั่งจ้างและประกาศผลผู้ชนะ มายังกลุ่มพัฒนาระบบบริหารบำรุงทาง สำนักบริหารบำรุงทาง
ติดต่อสอบถาม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารบำรุงทาง
โทร 23530, 23532
Download
เอกสารประกอบการประชุม